## Slide 1: 第六章 组合逻辑设计实践
第二讲
南京大学计算机系

## Slide 2: 主要内容
设计文档编制标准
电路的定时
组合逻辑器件
  译码器
  编码器
  数据选择器
  数据分配器
  比较器
  加法器和ALU
  三态器件
  校验电路

## Slide 3: 数据选择器(Multiplexers, MUX)
也称为多路转换器，多路复用器或多路开关
  2n 数据输入, n控制信号/选择信号, 1输出
  用在将2n点连接到1个点
  控制信号是连接到输出的输入信号的二进制编码
n 位数据选择信号
数据输出y
数据输入
D0
D1
常用的数据选择器有2选1、4选1、8选1、16选1等多种类型
输出函数y，为n位选择变量最小项mi与上相应数据输入线Di之和。

## Slide 4: 4选1多路选择器
Y = ·D0 + A · D1 + B · D2 + BA · D3

## Slide 5: 16选1多路选择器
采用两级4选一多路选择器实现

## Slide 6: 数据选择器
芯片介绍
  74x151：8-to-1，同时提供两个相反的输出
  74x150：16-to-1
  74x153：dual(2组) 4-to-1
  74x157：quad (4组) 2-to-1

## Slide 7: 74x157 2-1 MUX
Notes: 给出1Y,2Y,3Y,4Y的表达式

## Slide 8: 74x151 8-to-1 MUX
Notes: 给出Y的逻辑表达式

## Slide 9: 74x151A 16-to-1 MUX
两个八位构成十六位多路器

## Slide 10: 扩展到32位选一

## Slide 11: 多路选择器的应用
多路选择器能完成对多路数据进行选择。
在逻辑设计中主要用来实现各种逻辑函数功能。
用多路选择器实现分时多路转换电路。(将并行输入的数据转换成串行输出)。

## Slide 12: 多路选择器的应用
方法I：用具有n个选择变量的MUX实现n个变量的函数。
  将函数的n个变量依次连接到MUX的n个选择变量端，并将函数表示成最小项之和的形式。若函数表达式中包含最小项mi，则相应MUX的Di接1，否则Di接0。
方法Ⅱ：用具有n-1个选择变量的MUX实现n个变量函数功能
  即从函数的n个变量中任n-1个作为MUX的选择变量，并根据所选定的选择变量将函数变换成F=∑miDi的形式，以确定各数据输入Di。假定剩余变量为X，则Di的取值只可能是0、1、X或X四者之一。

## Slide 13: 多路选择器的应用
利用八选一多路选择器74151实现:
f(A0,A1,A2) = m(1,3,5,6)
方法简单-查找表
m | A0A1A2
0 | 000
1 | 001
2 | 010
3 | 011
4 | 100
5 | 101
6 | 110
7 | 111
Di
0
1
0
1
0
1
1
0

## Slide 14: 多路选择器的应用
用4选1多路选择器实现F（A，B，C）=∑m(1,3,5,6）
1 选择B、C为选择变量，A为数据输入。将函数表达式展开成选择变量最小项表示形式。列出选择器的功能表，确定每条数据输入线的值。画出逻辑电路图
D0
D1
D2
D3
F
EN
S0
S1
0
1
A
A
C
B
0

## Slide 15: 多路选择器的应用
2 选择AB为选择变量，C为数据输入，画出卡诺图 ，标出实现函数的最小项，确定每种选择情况下，数据输入线的值（0,1，原变量，反变量）。F（A，B，C）=∑m(1,3,5,6）
D0
D1
D2
D3
F
EN
S0
S1
C
C
C
C
B
A
0
思考：1什么情况下，数据输入线值为0，什么时候为1？
2在增加逻辑门电路控制的情况下，能否用更少的选择变量来实现布尔函数？

## Slide 16: 多路选择器的应用
例： 用4路选择器实现4变量逻辑函数的功能，函数式为
F(A，B，C，D)=∑m(1，2，4，9，10，11，12，14，15)
1、选择2个变量作为选择变量，其余两个变量用为数据输入值，以选择变量为基准，画出函数的卡诺图。
2、选择变量的每一列作为子卡诺图，对输入变量进行化简，确定每一种选择情况下的输入值Di。
3、用基本逻辑门电路实现数据输入值。
AB CD |  |  |  |  | 
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
 | 00 |  | 1 | 1 | 
 | 01 | 1 |  |  | 1
 | 11 |  |  | 1 | 1
 | 10 | 1 |  | 1 | 1
1假设AB为选择输入，则数据输入线的值为：
D0=CD+CD=C⊕D D1=C·D
D2=C+D D3=C+D

## Slide 17: 多路选择器的应用
AB CD |  |  |  |  | 
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
 | 00 |  | 1 | 1 | 
 | 01 | 1 |  |  | 1
 | 11 |  |  | 1 | 1
 | 10 | 1 |  | 1 | 1
D0=B
D1=B
D2=A+B D3=A
2假设CD为选择输入，AB为数据输入，则数据线的值为：
设定不同的选择变量可取得不同导致化简的结果。
更多变量的函数，先对函数表达式化简，消去变量，得到最简式后，再设置选择变量和数据输入变量。
练习F = C + AB 采用4选1多选器和最少的逻辑门

## Slide 18: 多路选择器的应用
用4路选择器74LS153构成分时多路转换器
  把并行处理的数据放在Di端上。
  在地址端上，周期性的循环加载
  00->01->10->11
  如此，在输出端上，顺序地送出原先并行的数据。

## Slide 19: 数据分配器(Demultiplexers)
连接一个输入到多个输出。
多路选择器的反函数电路
  从哪一路输出依赖于当时的地址控制端输入。

## Slide 20: 译码器用作分配器

## Slide 21: 数据分配器
多路分配器常与多路选择器联用，以实现多通道数据分时传送。

## Slide 22: 多路选择器/分配器的应用
大扇出处理
  每个输出端增加一个三态缓冲。
常用符号
  a 开关等效
  b 框图符号

## Slide 23: 比较器（comparator）
  比较2个二进制数值并指示其是否相等的电路
  等值比较器：检验数值是否相等
  数值比较器：比较数值的大小（>,=,<）
  如何构造1位等值比较器？？
  —— 利用异或门（同或门）
A
B
DIFF
A
B
EQ
DIFF : different
EQ : equal

## Slide 24: 迭代等值比较电路
X Y
CMP
EQI EQO
X0
Y0
X1
Y1
XN-1
YN-1
EQ1
EQ2
EQN
EQN-1
1
X Y
CMP
EQI EQO
X Y
CMP
EQI EQO
—— 每位串行比较
A
B
EQ
EQO
EQI
迭代的方法可能节省成本，但速度慢
用于级联的输入

## Slide 25: 比较器
比较两个二进制数的大小
  大于
  小于
  等于
  大于等于(不小于）
  小于等于(不大于）
  不等于
例如：1位数值比较器

## Slide 26: 多位比较器

## Slide 27: 多位比较器
A1
B1
A0
B0
IA>B
IA<B
IA=B
FA>B
FA<B
FA=B
A(A3A2A1A0) 和 B(B3B2B1B0)自高而低逐位比较

## Slide 28: 4位比较器74x85
74x85
A0
A1
A2
A3
ALTBIN
AEQBIN
AGTBIN
级联输入，用于扩展
ALTBOUT = (A<B) + (A=B)·ALTBIN
通常低位的输出接高位的输入
A=B：低位和高位都相等
A高位>B高位
A高位=B高位 & A低位>B低位
A>B
AEQBOUT = (A=B)·AEQBIN
AGTBOUT = (A>B) + (A=B)·AGTBIN

## Slide 29: 比较器的串行扩展
XD[11:0]
YD[11:0]
[3:0]
[7:4]
[11:8]
X<Y
X=Y
X>Y
+5V
A<BI
A=BI
A>BI
A<BO
A=BO
A>BO
A0~A3
B0~B3
74x85
A<BI
A=BI
A>BI
A<BO
A=BO
A>BO
A0~A3
B0~B3
74x85
A<BI
A=BI
A>BI
A<BO
A=BO
A>BO
A0~A3
B0~B3
74x85
3片74x85构成12位比较器
低位
高位

## Slide 30: 8位比较器74x682
P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
问题1：怎样表示以下输出？
  高电平有效：P DIFF Q
  高电平有效：P EQ Q
  高电平有效：P GE Q
  高电平有效：P LT Q
GE
LT
问题2：能否扩展？？
注意：没有级联输入端

## Slide 31: 比较器的并行扩展
3片74x682构成24位比较器
P0~P7 P=Q
Q0~Q7 P>Q
P0~P7 P=Q
Q0~Q7 P>Q
P0~P7 P=Q
Q0~Q7 P>Q
[7:0]
[15:8]
[23:16]
P[23:0]
Q[23:0]
PEQQ
PGTQ

## Slide 32: 加法器
半加器：仅考虑加数和被加数的运算部件。
输入 |  | 输出 | 
被加 | 加数 | 和数 | 进位
A | B | S | C
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
电路图 逻辑符号
Notes: 加法器：
  根据相应的数制规定，完成两个数加法运算的电路。
减法器：
  根据相应的数制规定，完成两个数减法运算的电路。
  可以直接设计。
  可以通过减数变补，进行加法运算。
ALU
  可以根据操作码完成加法、减法等运算功能的电路。

## Slide 33: 加法器
全加器：考虑加数、被加数和相邻低位的进位的运算部件。
逻辑符号
如何表示为两个半加器加一个或门？
Notes: S=(AB)C
CO=AB+(AB)C

## Slide 34: 行波进位加法器 ripper carry adder
设 tgate = 典型逻辑门的传输延迟时间
假设全加器的传输延迟
  tadd = 3 tgate
  tcarry = 2 tgate
n位行波进位加法器的传输延迟 ：
  tadd = 3 tgate + (n - 1)X2 tgate
  = （2n +1） tgate

## Slide 35: 先行进位逻辑(Carry Look-Ahead)
进位产生因子
进位传递因子
则

## Slide 36: 先行进位逻辑
四位二进制数进位表达式
Ci延迟时间是？
二级与或门电路

## Slide 37: 4位先行进位加法器74x283
当gi=1时，pi也为1。
+

## Slide 38: 74x283

## Slide 39
生成进位
传递进位
半加和
来自低位的进位

## Slide 40
假设74x283从C0到C4的输出延迟为2个反相门延迟，则16位加法器的总延迟为8个反相门延迟。
74x283组间串波行进位加法器（group-ripple adder）。
Notes: 可以根据进位来判定大小

## Slide 41: 4组先行进位计算器件
74x182：4组先行进位计算器件
  16位组间进位ALU
C4
G_L=
P_L=
Notes: 可以根据进位来判定大小。G_L,P_L产生因子和传递因子

## Slide 42: 74x182 应用
Notes: 可以根据进位来判定大小

## Slide 43: 四位二进制加减法运算器

## Slide 44: 八位二进制加减运算器

## Slide 45: 算术逻辑单元ALU
功能：能够对2个n位的操作数进行若干不同的算术和逻辑操作，由一组功能选择输入来指定要执行的操作。
  74x181 4位ALU：4位，4功能输入，16种操作
S0~S3
M
CIN
A0~A3
B0~B3
G
P
F0~F3
COUT
A=B
74x181
输入数据
输出数据
0算术/1逻辑
选择特定操作
Notes: 可以根据进位来判定大小

## Slide 46: 74x181 4位ALU功能表
Notes: 可以根据进位来判定大小

## Slide 47: 74x181 4位ALU
  算术运算时Cin和Cout可以进行级联。
  也可以实现组间先行进位：group-carry lookahead
    不同于组间串行进位，先行进位信号直接由输入的操作数决定，没有组间串行的进位信号。
    如何实现？
COUT
G_L=
P_L=

## Slide 48: 三态器件
三态缓冲器
  0
  1
  高阻
74x125：低电平使能，输出不反相
74x126：高电平使能，输出不反相
独立使能
74x541：两个公共使能端，低电平使能，
施密特触发输入，输出不反相
标准SSI和MSI三态缓冲器

## Slide 49
A
B
C
G1
G2A
G2B
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
74x138
EN1
EN2_L
EN3_L
SSRC0
SSRC1
SSRC2
冲突（fighting）
利用使能端进行时序控制
三态器件允许信号共享单个“同线”（party line）
典型的三态器件，进入高阻态比离开高阻态快
P0
P1
P7
SDATA
三态器件
Notes:   三态门进入和离开高阻态的延迟时间不同，会造成输出线路上值的混乱，造成同时驱动的冲突现象。
  解决的方法：设计控制逻辑，保证一段截止时间（dead time），这段时间不应该有任何器件驱动同线。

## Slide 50: 数据总线（ Data Bus ）的表示法
A1
A8
G1
G2
Y1
Y7
74x541
DB[0:7]
A1
A8
G1
G2
Y1
Y7
74x541

## Slide 51: 利用三态缓冲器实现数据双向传送
A1
B1
DIR
总线收发
DIR
G_L
Notes: 总线收发 P299图6－57

## Slide 52: 奇偶校验电路
奇校验电路（odd-parity circuit）
  如果输入有奇数个1，则输出为1。
偶校验电路（even-parity circuit）
  如果输入有偶数个1，则输出为1。
用什么门电路可以判断输入端1个数的奇偶性？
A0  A1  …  An =
1 变量为1的个数是奇数
0 变量为1的个数是偶数
奇校验电路的输出反相就得到偶校验电路
n个异或门级联，形成具有n+1个输入和单一输出的电路
Notes: 用异或门设计多个开关控制一盏灯的控制器

## Slide 53
I1
I2
I3
I4
IN
ODD
菊花链式连接
I1
I2
I3
I4
IN-1
IN
ODD
树状连接
奇校验电路
两种连接方式有什么不同？
Notes: 速度不同，延迟传播级数不同

## Slide 54: 9位奇偶校验发生器74x280
有9个输入和2个输出，这2个输出分别指明输入包含奇数个1（ODD=1）还是偶数个1(EVEN=1)。
既可用于在存储和发送码字时生成正确的奇偶校验位值，也可用于在恢复和接收码字时检查奇偶校验位。

## Slide 55: 奇偶校验器74x280的应用
用于检测代码在传输和存储过程中是否出现差错。
A
EVEN
ODD
74x280
H
I
A
EVEN
ODD
74x280
H
I
发
送
端
接
收
端
DB[0:7]
DB[0:7]
数据总线上8位数据1的个数为奇数，则ODD=1;8位数据1的个数为偶数，则ODD=0,保证发送端有偶数个1
ODD=1表示有错

## Slide 56: 奇偶校验应用
检测数据存取过程中是否存在错误。
写操作时，WR=1，RD=0，数据放上总线D[0:7]，’280 输入端I=0，’280 ODD输出表示数据总线上的奇偶性，通过PIN引脚输入到存储芯片，使得写入存储器中1的个数为偶数。
读操作时，WR=0，RD=1，校验位输出到POUT，数据位通过’541驱动到数据总线D，’280验证其奇偶性。如果’280 ODD输出为1 ，则DOUT[0:7],POUT含有奇数个1 ，表示存取过程有奇数位错。
Notes: 存储器存储8位二进制数，加上一位奇偶校验位。双向数据总线D【0:7】将数据写入或读出，两根控制线WR、RD用来指明操作是读还是写，ERROR表示在读操作期间奇偶校验是否有错。
写操作时，WR=1，RD=0，数据放上总线D[0:7]，’280 I输入端为0，’280 ODD（奇校验）输出表示数据总线上的奇偶性，通过PIN引脚输入到存储芯片，使得写入存储器中1的个数为偶数。
读操作时，WR=0，RD=1，校验位输出到POUT，数据位通过’541驱动到数据总线D，’280验证其奇偶性，如果DOUT[0:7],POUT含有奇数个1，则’280 ODD输出为1，出错信号ERROR=1，表明出错。

## Slide 57: 奇偶校验应用
7位海明码纠错电路。
计算7位汉明码3个位组的奇偶性。
译出出错位组
出错位纠错
未发现出错
说明每个器件的功能！
Notes: 用了几个元器件，各有什么功能？

## Slide 58: 思考题
实现两个BCD码的加法运算
设计2位数乘法器
分析下面电路功能
CI
A3
A2
A1
A0 CO
B3 S3
B2 S2
B1 S1
B0 S0

Y1
Y0
X3
X2
X1
X0
CI
A3
A2
A1
A0 CO
B3 S3
B2 S2
B1 S1
B0 S0

Y3
Y2
Z6
Z5
Z4
Z3
Z2
Z1
Z0
Notes: Z = X+Y*2+Y*8
= X+Y*10