## Slide 1: 第7章 时序逻辑设计原理
第二讲 同步时序电路分析与设计
南京大学计算机系

## Slide 2: 内容简介
双稳态电路(Bi-stable Device)
锁存器与触发器
同步状态机分析与初步设计
状态化简与赋值
同步状态机设计方法
反馈时序电路分析
反馈时序电路设计

## Slide 3: 时序电路Sequential-Circuit
时序电路：组合逻辑+存储电路
  同步时序电路
  异步时序电路
同步时序逻辑：存储元件状态的变化是在同一时钟信号操作下同时发生的。
  统一时钟驱动，触发时刻同步更新存储电路状态
  状态转移图描述
  设计方法、工具相对规范成熟
异步时序逻辑：存储元件状态的变化不是同时发生的。
  状态变化时刻不定
  状态转移图描述
  异步电路多用在接口电路设计方面
Notes: Clock Period 时钟周期
Clock Frequency 时钟频率
Clock Tick 触发沿
Duty Cycle 占空比 = tH / tPer

## Slide 4: 时序逻辑电路
反馈时序电路（feedback sequential circuit）
  采用“门电路＋反馈回路”实现存储功能
状态机（state machine）
  用触发器实现存储功能，用时钟控制状态转换
—— 有限状态机（finite-state machine）
Mealy型
Moore型
输出信号取决于存储电路状态和输入信号
输出信号仅取决于存储电路状态

## Slide 5: 时序逻辑结构
x1
z1
组合逻辑
xn
zm
存储元件
Y1
Yr
y1
yr
激励
输入
逻辑F
状态
存储器
时钟
输出
逻辑
G
输入
输出
时钟
信号
激励
当前状态
同步时序电路结构
Notes: 输入: x1,x2,…,xn
输出:z1,z2,…,zm
r: 存储元件状态数
现态: y1,y2,…,yr。在输入信号变化前的存储元件的状态。
次态: Y1,Y2,…,Yr。在输入信号变化后的存储元件的状态。
激励输入：激励或者驱动存储元件进入确定的状态的输入
输出方程
  zi=gi(x1,x2,…,xn, y1,y2,…,yr). i=1…m
次态方程/状态方程/特征方程
  Yi=hi(x1,x2,…,xn, y1,y2,…,yr). i=1..r

## Slide 6: 同步时序逻辑电路分析
激励
输入
逻辑F
状态
存储器
时钟
输出
逻辑
G
输入
输出
时钟
信号
激励
当前状态
1激励方程/
驱动方程
2转移方程/
次态方程
3输出方程
  电路功能
  目的：
  电路图
Notes: 围绕触发器，建立方程
“Finite State Machine” is a generic name of these sequential circuits
同步：所有的触发器使用同一个时钟信号。

## Slide 7: 同步时序电路的分析步骤
第1步：写出每个触发器的激励输入方程（输入和现现态的函数）；
第2步：将激励方程代入到触发器的特征方程，得到转移方程；
第3步：写出电路的输出方程；
第4步：根据转移方程，列出所有输入、现态和输出、次态的组合，得到状态转移(输出)表；
第5步：根据状态转移表画出状态转移图；
第6步：说明电路功能，画出时序图（可选）；
第7步：说明电路是否可以自启动。
Notes: Assumption: Starting point is a logic diagram.
1. Determine next-state function F and output function G.
2a. Construct state table
  For each state/input combination, determine the excitation value.
  Using the characteristic equation, determine the corresponding next-state values (trivial with D f-f’s).
2b. Construct output table
  For each state/input combination, determine the output value. (Can be combined with state table.)
3. (Optional) Draw state diagram

## Slide 8: 例1：分析下列电路，说明其功能
EN
Q0
Q1
EN
MAX
Q0
Q1
CLK
D0
D1
当前状态
激励
输出
输入
时钟信号
下一状态逻辑 产生激励信号
状态存储器
输出逻辑

## Slide 9
EN
Q0
Q1
EN
MAX
Q0
Q1
CLK
D0
D1
1、由电路得到激励方程
D0 = Q0·+ ·EN
D1 = Q1· + ·Q0·EN
+ Q1··EN
3、由电路得到输出方程
MAX = Q1·Q0·EN
2、由激励方程和触发器特征方程
得到转移方程（状态方程）
D触发器特征方程：Q* = D
Q0* = Q0· + ·EN
Q1* = Q1· + ·Q0·EN
+ Q1··EN

## Slide 10
4、由转移方程和输出方程得到状态/输出表
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
状态转换表
EN Q1 Q0 Q1* Q0* MAX
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
Q0* = Q0· + ·EN
Q1* = Q1· + ·Q0·EN+ Q1··EN
MAX = Q1·Q0·EN
S
0 0
0 1
1 0
1 1
EN
0 1
00, 0
01, 0
10, 0
11, 0
01, 0
10, 0
11, 0
00, 1
Q1*Q0*, MAX
Q1Q0

## Slide 11
5、画状态图
00
EN=0
MAX=0
01
EN=1
MAX=0
EN=1
MAX=1
EN=0
MAX=0
EN=0
MAX=0
EN=0
MAX=0
11
EN=1
MAX=0
10
EN=1
MAX=0
逻辑功能描述：具有使能端EN的2位二进制加法计数器
电路输出与现态和输入有关 —— Mealy机
S
0 0
0 1
1 0
1 1
EN
0 1
00,0
01,0
10,0
11,0
01,0
10,0
11,0
00,1
Q1*Q0*, MAX
Q1Q0

## Slide 12: 状态图
状态图
  圆：状态 （Mealy电路）
  线：状态变换
  线上标注：产生状态变换的输入和相应输出（Mealy电路）
  Moore电路呢？圆圈内标注状态和输出，线上标注输入
  完全确定的时序电路
  离开某个特定状态的所有转移条件，满足
    互斥性
    完备性

## Slide 13: 说 明
transition table
state table
state/output table
可以给每个状态命名
  通常用S表示当前状态，S*表示下一状态

## Slide 14
6、画时序图
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
输
入
现/初
态
Notes: Q0,Q1是时序电路输出状态变化同步，输出MAX是组合电路

## Slide 15
EN
Q0
Q1
EN
MAX
Q0
Q1
CLK
D0
D1
Mealy机
Moore机
MAXS
MAXS
=Q1·Q0
改为moore型电路
MAX =
EN·Q1·Q0
Mealy机
具有使能端EN的2位二进制加法计数器

## Slide 16
具有使能端EN的2位二进制加法计数器
Moore 机
Mealy 机
S*/MAX 或 S*,MAX

## Slide 17
对应的Moore机的状态图

## Slide 18
Moore机
Mealy机
MAX
MAXS

## Slide 19: 例2：同步时序分析
1激励方程：
2转移方程：
3输出方程：

## Slide 20: 例2：同步时序分析
4状态转移表：
5状态图：
6 判定逻辑功能：
能自启动的模7 加法计数器，对
时钟信号计数，输出为进位脉冲
000/0
001/0
010/0
011/0
100/0
101/0
110/1
111/1

## Slide 21: 7时序图（波型图）

## Slide 22: 例3：同步时序电路的分析
  分析下面时序电路（课堂练习）
1激励方程：
2转移方程：
3输出方程：
4状态表：
5状态图：
6 判定逻辑功能：

## Slide 23: 例3：同步时序电路的分析
  分析下面时序电路（课堂练习）
1激励方程：
2转移方程：
3输出方程：

## Slide 24: 例3：同步时序电路的分析
5状态图：
4状态表：
6 判定逻辑功能：
2位二进制数可逆计数器，
A=0加法，A=1减法
S
0 0
0 1
1 0
1 1
A
0 1
01, 0
10, 0
11, 0
00, 1
11, 1
00, 0
01, 0
10, 0
Q2*Q1*, Y
Q2Q1

## Slide 25: 例4：同步时序电路分析(课后练习)

## Slide 26
D0=Q1’X+Q0X’+Q2
D1=Q2’Q0X+Q1X’+Q2Q1
D2=Q2Q0’+Q0’X’Y
第一步：写出激励方程
写出
激励方程
写出
转移方程
写出
输出方程
得到状态
转移表
画出状态
转移图
画出
时序图
Q0n+1=Q1’X+Q0X’+Q2
Q1n+1=Q2’Q0X+Q1X’+Q2Q1
Q2n+1=Q2Q0’+Q0’X’Y
Z1=Q2+Q1’+Q0’
Z2=Q2Q1+Q2Q0’

## Slide 27
第四步：构建转移表
Q0n+1=Q1’X+Q0X’+Q2
Q1n+1=Q2’Q0X+Q1X’+Q2Q1
Q2n+1=Q2Q0’+Q0’X’Y
Z1=Q2+Q1’+Q0’
Z2=Q2Q1+Q2Q0’
写出
激励方程
写出
转移方程
写出
输出方程
得到状态
转移表
画出状态
转移图
画出
时序图

## Slide 28
状态表
*表示与该输入无关
第五步：画出状态转移图
写出
激励方程
写出
转移方程
写出
输出方程
得到状态
转移表
画出状态
转移图
画出
时序图
转移图
000/10
001/10
010/10
011/00
100/11
101/10
110/11
111/11
00
01
1*
0*
1*
00
01
1*
0*
1*
**
**
**
**

## Slide 29
转移表
状态表
写出
激励方程
写出
转移方程
写出
输出方程
得到状态
转移表
画出状态
转移图
画出
时序图
第四步：构建状态表

## Slide 30
转移图
状态表
A/10
B/10
C/10
D/00
E/11
F/10
G/11
H/11
00
01
1*
0*
1*
00
01
1*
0*
1*
**
**
**
**
*表示与该输入无关
写出
激励方程
写出
转移方程
写出
输出方程
得到状态
转移表
画出状态
转移图
画出
时序图
第五步：画出状态转移图
转移表达式必须是互斥的，并且是完备的。

## Slide 31: 3同步时序电路初步设计

## Slide 32: 同步时序逻辑电路设计步骤
逻辑抽象：根据逻辑问题设定状态，构建原始状态转换图（表）；
状态化简：去除冗余状态，得到最小状态表；
状态编码：给状态分配一个二进制编码；
选择触发器的类型；
根据编码状态转换表和触发器特征方程，导出输出方程和激励方程；
根据输出方程和驱动方程画出逻辑电路图；
检查电路能否自启动
Notes:   逻辑抽象，原始状态转移图
  状态化简，得到状态转移图
  状态编码/状态赋值
  建立状态转移/输出表
  确定触发器类型
  导出转移方程、激励方程和输出方程
  画时序电路逻辑图
  检查电路：避免挂起(该步骤有时可省略)

## Slide 33: 时序逻辑电路设计
同步时序逻辑电路设计步骤中的关键环节
实际问题抽象
0
逻辑抽象
1
状态转换图
状态转换表
状态化简
2
状态分配
3
编码
状态
转换表
选择触发器
触发器特性方程
触发器类型
逻辑化简
状态方程
3+
电路方程
激励方程
输出方程
4
电路
5
逻辑
电路图
自启动检查
6
自启动
设计
输出方程

## Slide 34: 时序逻辑电路设计
设计一个模6可逆计数器(状态图设计)
设计一个110序列检测器(状态表设计)
Notes: 通常有三类时序电路的设计，1、计数器型；2、是序列检测；3、有限状态机设计（具体应用，课本上的示例、自动售货机，交通灯控制器等）

## Slide 35: 例1：设计模6可逆计数器
1、根据逻辑抽象，推导出状态图（表）
根据输入信号x，确定加减法计数
X=0时，加法计数；x=1,减法计数
完成1个周期时输出为1。
需要6个有效状态S0 ~ S5
S0
S1
S3
S4
S2
S5
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/1
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
现态S | 输入x | 
 | 0 | 1
S0 S1 S2 S3 S4 S5 | S1,0 S2,0 S3,0 S4,0 S5,0 S0,1 | S5,1 S0,0 S1,0 S2,0 S3,0 S4,0
 | 次态S*，输出Z | 
原始状态转移表
Notes: 111->110->101->…000->111->…

## Slide 36: 例1：设计模6可逆计数器
2、状态编码，得到状态转移/输出表
根据可逆计数器的要求，取000~101作为 S0 ~ S5 的编码
现态S | 输入x | 
 | 0 | 1
S0 S1 S2 S3 S4 S5 | S1,0 S2,0 S3,0 S4,0 S5,0 S0,1 | S5,1 S0,0 S1,0 S2,0 S3,0 S4,0
 | 次态S*，输出Z | 
现态 Q2 Q1 Q0 | 输入x | 
 | 0 | 1
000 001 010 011 100 101 | 001,0 010,0 011,0 100,0 101,0 000,1 | 101,1 000,0 001,0 010,0 011,0 100,0
 | Q2* Q1* Q0*，Z | 
编码

## Slide 37
3、根据状态转移/输出表，求解状态转移方程和输出方程
例1：设计模6可逆计数器
现态 Q2 Q1 Q0 | 输入x | 
 | 0 | 1
000 001 010 011 100 101 | 001,0 010,0 011,0 100,0 101,0 000,1 | 101,1 000,0 001,0 010,0 011,0 100,0
 | Q2* Q1* Q0*，Z | 
XQ2
Q1Q0
00 01 11 10
00
01
11
10
Q2*
1
1
1
1
XQ2
Q1Q0
00 01 11 10
00
01
11
10
Q1*
1
1
1
1
Q2* =Q1Q0 + ·+X+XQ2· Q0
Q1* = · Q0 + Q1 ·+XQ2··+X

## Slide 38
3、根据状态转移/输出表，求解状态转移方程和输出方程
例1：设计模6可逆计数器
现态 Q2 Q1 Q0 | 输入x | 
 | 0 | 1
000 001 010 011 100 101 | 001,0 010,0 011,0 100,0 101,0 000,1 | 101,1 000,0 001,0 010,0 011,0 100,0
 | Q2* Q1* Q0*，Z | 
XQ2
Q1Q0
00 01 11 10
00
01
11
10
Q0*
1
1
1
1
XQ2
Q1Q0
00 01 11 10
00
01
11
10
z
1
1
1
1
Q0* = +
z =X· + · Q0

## Slide 39
4、根据触发器类型，确定特征方程，写出激励方程
例1：设计模6可逆计数器
Q0* = +
z =X· + · Q0
Q2* =Q1Q0 + ·+X+XQ2· Q0
Q1* = · Q0 + Q1 ·+XQ2··+X
选择D触发器,特征方程Q*=D
D2* =Q1Q0 + ·+X+XQ2· Q0
D1* = · Q0 + Q1 ·+XQ2··+X
D0* = +

## Slide 40: 例1：设计模6可逆计数器
5、画出电路图

## Slide 41: 例1：设计模6可逆计数器
自启动检查
  假设初态为111,x=0,次态为000;x=1,次态为000，输出都为0
  假设初态为110,x=0,次态为000;x=1,次态为000，输出都为0
  因此该电路可以自启动。
0/0
000
001
011
100
010
101
0/0
0/0
0/0
0/0
0/1
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
111
*/0
110
*/0

## Slide 42
3、利用无关项，求解状态转移方程和输出方程
例1：设计模6可逆计数器
现态 Q2 Q1 Q0 | 输入x | 
 | 0 | 1
000 001 010 011 100 101 110 111 | 001,0 010,0 011,0 100,0 101,0 000,1 ddd,d ddd,d | 101,1 000,0 001,0 010,0 011,0 100,0 ddd,d ddd,d
 | Q2* Q1* Q0*，Z | 
XQ2
Q1Q0
00 01 11 10
00
01
11
10
Q2*
1
1
1
1
XQ2
Q1Q0
00 01 11 10
00
01
11
10
Q1*
1
1
1
1
Q2* =Q1Q0 ++X+XQ2 Q0
Q1* = · Q0 + Q1 ·+XQ2·+X
d
d
d
d
d
d
d
d

## Slide 43
3、利用无关项，求解状态转移方程和输出方程
例1：设计模6可逆计数器
XQ2
Q1Q0
00 01 11 10
00
01
11
10
Q0*
1
1
1
1
XQ2
Q1Q0
00 01 11 10
00
01
11
10
z
1
1
1
1
Q0* =
z =X· + Q0
现态 Q2 Q1 Q0 | 输入x | 
 | 0 | 1
000 001 010 011 100 101 110 111 | 001,0 010,0 011,0 100,0 101,0 000,1 ddd,d ddd,d | 101,1 000,0 001,0 010,0 011,0 100,0 ddd,d ddd,d
 | Q2* Q1* Q0*，Z | 
d
d
d
d
d
d
d
d

## Slide 44
4、根据触发器类型，确定特征方程，写出激励方程
例1：设计模6可逆计数器
选择D触发器,特征方程Q*=D
Q2* =Q1Q0 ++X+XQ2 Q0
Q1* = · Q0 + Q1 ·+XQ2·+X
Q0* =
z =X· + Q0
D2* =Q1Q0 ++X+XQ2 Q0
D1* = · Q0 + Q1 ·+XQ2·+X
D0* =

## Slide 45: 例1：设计模6可逆计数器
5、画出电路图

## Slide 46: 例1：设计模6可逆计数器
检查电路自启动
  假设初态为111,x=0,次态为100，z=1;x=1,次态为110，z=0
  假设初态为110,x=0,次态为111;x=1,次态为011，z都为0
  因此该电路可以自启动。
  需要修正输出函数
000
001
011
100
010
101
0/0
0/0
0/0
0/0
0/1
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
111
110
0/1
1/0
0/0
1/0
z =X· + Q0
z =X· + · Q0
修正

## Slide 47: 例1：设计模6可逆计数器
5、修正后的电路图

## Slide 48
5、根据激励方程和输出方程，画出电路图
例1：设计模6可逆计数器
J2=Q1Q0 +X
K2=
J1= Q0 +XQ2·
K1=
J0=+
K0==1
z = X· + · Q0

## Slide 49: 例1：设计模6可逆计数器
5、电路图

## Slide 50: 示例2：设计串行数据检测器
1、构造出原始状态转移（图）表，将文字描述转化成原始的状态（图）表。
解决方法：
先设定一个初始状态，从初态开始，每加入一个输入，确定电路状态（次态/输出）是否发生变化。
如果不同则产生一个新的电路状态。
持续此过程，直到电路每一个不同状态的输入都考虑了，并且不再构成新的状态。
例：当检测到电路连续输入的3位二进制数为110时，输出为1。
  相当于数学建模，比较难！
Notes: 就是将文字描述转化成最初的状态表。
  相当于数学建模，比较难。
  先设定一个初态，从初态开始，每加入一个输入，确定电路状态是否发生变化。如果不同则产生一个新的状态。
  持续此过程，直到电路每一个不同状态的输入都考虑了，并且不再构成新的状态。

## Slide 51: 示例2：设计串行数据检测器
1、构造出原始状态转移表（第一种方法）
用A表示输入数据；用Z表示检测结果，输出不仅与输入有关还和当前状态相关，因此是Mealy型电路。
初始状态，等待第一个1 
STA
STA/0
A1/0
A上捕获一个1 
A1
STA/0
A11/0
A上连续捕获11 
A11
OK/1
A11/0
A上连续捕获110 
OK
STA/0
A1/0
状态S
A
0 1
S*/Z
Notes: 就是将文字描述转化成最初的状态表。
  相当于数学建模，比较难。
  先设定一个初态，从初态开始，每加入一个输入，确定电路状态是否发生变化。如果不同则产生一个新的状态。
  持续此过程，直到电路每一个不同状态的输入都考虑了，并且不再构成新的状态。

## Slide 52: 示例2：设计串行数据检测器
1、构造出原始状态转移图（第一种方法）
STA
A1
A11
OK
1/0
0/0
  圆圈表示状态，弧线表示状态转移，弧线上标注输入输入A/输出Z
  状态名称用唯一的字符串表示,如S0、S1等
1/0
0/1
1/0
1/0
0/0
0/0
Notes: 就是将课题的设计转化成最初的状态表。
  相当于数学建模，比较难。
直接构图法的基本思想：
  根据文字描述的设计要求，先假定一个初态，从这个初态开始，每加入一个输入，就可以确定其次态；
  该次态可能就是现态本身，也可能是已有的另一个状态，或是新增加的一个状态。
  此过程一直持续下去，直到每一个现态向其次态的转换都被考虑，并且不再构成新的状态。最后确定需要多少个状态。

## Slide 53: 状态化简和状态编码
1、得到状态转换表
STA
STA/0
A1/0
A1
STA/0
A11/0
A11
OK/1
A11/0
OK
STA/0
A1/0
状态S
A
0 1
S*/Z
2、状态化简
（状态最小化）
STA/1
3、状态编码
00
01
10
00
01
11
识别等价状态
，如果两个状态
对于所有输入组合产生相同的输出
对于每种输入组合具有相同或等价的次态

## Slide 54: 示例2：设计串行数据检测器
  1、构造出原始状态转移图（第三种方法）
S0
S1
S2
S3
S6
S4
S5
0/0
1/0
0/0
1/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/1
1/0
1/0
1/0
1/0
  原始状态转移图
输入X/输出Z
从初始状态开始，根据输入的不同得到两个次态。
重复第一步直到完成检测序列的位数。
标注有效检测序列的最后输出为1，其它输出为0
Notes: 就是将课题的设计转化成最初的状态表。
  相当于数学建模，比较难。
直接构图法的基本思想：
  根据文字描述的设计要求，先假定一个初态，从这个初态开始，每加入一个输入，就可以确定其次态；
  该次态可能就是现态本身，也可能是已有的另一个状态，或是新增加的一个状态。
  此过程一直持续下去，直到每一个现态向其次态的转换都被考虑，并且不再构成新的状态。最后确定需要多少个状态。

## Slide 55: 原始状态/输出表
当前状态 | 次态/输出 | 
 | x=0 | x=1
s0 | s1/0 | s2/0
s1 | s3/0 | s4/0
s2 | s5/0 | s6/0
s3 | s0/0 | s0/0
s4 | s0/0 | s0/0
s5 | s0/0 | s0/0
s6 | s0/1 | s0/0
S0
S1
S2
S3
S6
S4
S5
0/0
1/0
0/0
1/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/1
1/0
1/0
1/0
1/0
  原始状态转移图
输入X/输出Z
  原始状态/输出表
如何确认等价状态并去除冗余状态？
如果是检测101序列，应如何设计状态图？
Notes: s3s4s5等价，s1,s2,s3循环依赖，故s1,s2,s3也等价，下一节课介绍。
检测101序列，需要确定是每隔3位检测一次，还是连续检测。
还可以使用直接构图法。

## Slide 56
00
01
10
4、得到状态方程和输出方程
STA
STA/0
A1/0
A1
STA/0
A11/0
A11
STA/1
A11/0
状态S
A
0 1
S*/Z
00
00/0
01/0
01
00/0
10/0
10
00/1
10/0
Q1Q0
A
0 1
Q1* Q0*/Z
0
Q1Q0
00
01
11
10
0
1
A
0
0
0
1
1
d
d
Q1*
状态赋值
0
Q1Q0
00
01
11
10
0
1
A
0
0
1
0
0
d
d
Q0*

## Slide 57
4、得到状态方程和输出方程
0
Q1Q0
00
01
11
10
0
1
A
0
1
0
0
0
d
d
Z
Z = A’·Q1
0
Q1Q0
00
01
11
10
0
1
A
0
0
0
1
1
d
d
Q1*
Q1* = A·Q1 + A·Q0
0
Q1Q0
00
01
11
10
0
1
A
0
0
1
0
0
d
d
Q0*
Q0* = A·Q1’·Q0’

## Slide 58
选择D触发器
5、得到激励方程
Q1* = A·Q1 + A·Q0
Q0* = A·Q1’·Q0’
D1 = A·Q1 + A·Q0
D0 = A·Q1’·Q0’
选择J-K触发器，利用特征方程
Q* = J·Q’ + K’·Q
= (A·Q1’)·Q0’ + 1’·Q0
= A·Q1 + A·Q0 ·(Q1+Q1’)
= A·Q1 + A·Q0 ·Q1 + A·Q0·Q1’
= A·Q1 + A·Q0·Q1’
J1 = A·Q0
K1 = A’
J0 = A·Q1’
K0 = 1
Q* = D

## Slide 59: 5、得到激励方程方法2
利用状态转移表和激励表得到激励方程
触发器激励表：现态、次态变化与输入的对应关系
激励表
Q Q*
0 0
0 1
1 0
1 1
J K
如何得到激励表：
功能表
特征方程
J K Q
0 0
0 1
1 0
1 1
保持
清0
置1
翻转
功能表
0 d
1 d
d 1
d 0

## Slide 60: 利用激励表进行J-K触发器设计
状态转移表和激励表
00
00/0
01/0
01
00/0
10/0
10
00/1
10/0
Q1Q0
A
0 1
Q1* Q0*/Z
00
00/0
01/0
01
00/0
10/0
10
00/1
10/0
Q1Q0
A
0 1
Q1* Q0*/Z
激励表
Q Q*
0 0
0 1
1 0
1 1
J K
0 d
1 d
d 1
d 0
0d,0d/0
0d,1d/0
0d,d1/0
1d,d1/0
d1,0d/1
d0,0d/0
状态转移表激励输出表
J1K1 ,J0K0/Z

## Slide 61: 利用激励表进行J-K触发器设计
激励输入卡诺图
0
Q1Q0
00
01
11
10
0
1
A
0
d
0
1
d
d
d
J1
= A·Q0
d
Q1Q0
00
01
11
10
0
1
A
d
1
d
d
0
d
d
K1
=
0
Q1Q0
00
01
11
10
0
1
A
d
0
1
d
0
d
d
J0
= A·
d
Q1Q0
00
01
11
10
0
1
A
1
d
d
1
d
d
d
K0
= 1

## Slide 62
6、检查电路的自启动性
当电路进入无效状态11后，
A=0时，
该电路是自启动的
Z = A’·Q1
Q1* = A·Q1 + A·Q0
Q0* = A·Q1’·Q0’
7、画逻辑电路图（略）
下一状态为 00
A=1时，
下一状态为 10
1/0
11
0/1
00
0/0
01
1/0
0/0
10
1/0
1/0
0/1
状态图