## Slide 1: 第7章 时序逻辑设计原理
第三讲 状态化简与状态编码
南京大学计算机系

## Slide 2: 内容简介
双稳态电路(Bi-stable Device)
锁存器与触发器
同步状态机分析与初步设计
状态化简与赋值
同步状态机设计方法
反馈时序电路分析
反馈时序电路设计

## Slide 3: 状态化简
所谓状态化简，就是要获得一个最小化的状态表。这个表不仅能正确地反映设计的全部要求，而且状态的数目最少。
状态个数越多，电路中所需触发器的数目也越多，制造成本就越高。
为降低制造成本，需要去掉冗余状态，进行状态化简。
原始状态图和原始状态表中通常存在着冗余状态/等价状态。

## Slide 4: 等价状态
等价状态：设状态Si和Sj是状态表中的两个状态，如果对于所有可能的输入序列，分别从状态Si和Sj状态出发，所得到的输出响应(次态,输出)序列完全相同，则状态Si和Sj是等价的，记作(Si, Sj) 。
等价状态可以合并。
等价状态具有传递性：(Si,Sj), (Sj,Sk)→(Si,Sk)。
等价类： 彼此等价的状态集合。
最大等价类：不被其它等价类所包含的等价类。
状态化简的目的：找出全部最大等价类。

## Slide 5: 状态化简的方法
  1 观察法
  2 划分法
  3 蕴含表法

## Slide 6: 1观察法
假定状态Si和Sj是原始状态表中的两个现态，那么Si和Sj等价的条件可归纳为在各种输入取值组合下：
第一、它们的输出完全相同；
(1) 次态相同；
第二、它们的次态满足下列条件之一，即
(2) 次态交错；
(3) 次态循环；
(4) 次态对等价。

## Slide 7
次态相同或交错
Si
Sj
0/0
1/0
1/0
Sk
0/0
1观察法

## Slide 8
次态交错或相同或循环
Si
Sj
1/0
1/0
Sk
Sl
0/0
0/0
0/1
0/1
Sm
1/0
1/0
1观察法

## Slide 9
次态交错或等价(Sk,Sl等价)
Si
Sj
1/0
1/0
Sl
Sk
0/1
0/1
1观察法

## Slide 10
示例：观察法状态化简
例：简化下表所示的状态表
现态
次态/输出
x=0
x=1
A
B
C
D
E
F
G
C/0
F/0
D/0
D/1
C/0
D/0
C/1
B/1
A/1
G/0
E/0
E/1
G/0
D/0

## Slide 11: 示例：观察法状态化简
输出相同的现态组有：{A,B,E},{C,F},{D,G}
次态相同的现态组有:｛C,F｝
次态交错的现态组有:｛A,B｝
次态循环的现态组有:｛A,E｝和｛B,E｝
D和G的次态不等价。
等价状态对有AB,AE,BE,CF
最大等价类｛A,B,E｝, {C,F} , {D}, {G}
分别用a,b,c,d表示。
现态
次态/输出
x=0
x=1
A
B
C
D
E
F
G
C/0
F/0
D/0
D/1
C/0
D/0
C/1
B/1
A/1
G/0
E/0
E/1
G/0
D/0

## Slide 12: 示例：观察法状态化简
原始状态表
最小状态表
现态
次态/输出
x=0
x=1
a
b
c
d
b/0
c/0
c/1
b/1
a/1
d/0
a/0
c/0
现态
次态/输出
x=0
x=1
A
B
C
D
E
F
G
C/0
F/0
D/0
D/1
C/0
D/0
C/1
B/1
A/1
G/0
E/0
E/1
G/0
D/0
最大等价类｛A,B,E｝, {C,F} , {D}, {G}
分别用a,b,c,d表示。
先合并最大等价类，
然后分别用a,b,c,d表示｛A,B,E｝, {C,F} , {D}, {G}。
Notes: 先合并等价状态，大写的ABCDEFG,分别用小写的abcd代替。

## Slide 13: 2 划分法(Partitioning)
划分法是一组连续的过程。
每步形成的划分Pk，由一些块(block)组成，每个块中的状态是K-等价的。
划分步骤
  第一步：将输出相同的状态分在一个块内，形成1-等价划分。
  第二步：用下面的方法连续得到Pk, k=2,3,4,5...; 直到Pk = Pk-1。
  若对于每个输入,Si与Sj的次态都在同一个Pk-1的块内,则Si与Sj放在Pk的同一块内。
  则Pk 每个块内的状态组为最大等价类。

## Slide 14: 划分法化简
原始状态表
划分次数K | 划分依据 | 划分动作
k=0, P0 X=0 X=1 | (A B C D E F G) 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 | 
K=1, P1 X=0 X=1 |  | 
K=2,P2 X=0 X=1 |  | 次态属同Pk-1 (A,B,E),(CF),(D),(G)
现
态
次态/输出
x=0
x=1
A
B
C
D
E
F
G
C/0
F/0
D/0
D/1
C/0
D/0
C/1
B/1
A/1
G/0
E/0
E/1
G/0
D/0
输出相同(A,B,E),(C,F), (D,G)
(A,B,E),(C,F),(D,G)
C F C D D D C
B A E G G E D
次态属同Pk-1
(A,B,E),(CF),(D),(G)
(A,B,E),(C,F),(D),(G)
C F C D D D C
B A E G G E D
P3=P2
等价状态为{ABE}，{CF}，{D},{G}

## Slide 15: 3 蕴（隐）含表化简
蕴（隐）含表是用来标注原始状态表中所有的状态对之间，进行等价状态判定条件的一种表格。
是一个直角三角形阶梯表，两直角边的网格数相同，用状态名进行顺序标注。网格数比原始状态表中的状态数少 1。
  纵坐标从上到下标注，缺少第一个状态；
  横坐标从左到右标注，缺少最后一个状态。
横纵坐标交汇的每个方格代表一个状态对。
  等价：方格内画“ ” ；
  不等价：方格内画“ ” ;
  与其它状态对有关：填写相关状态对。
Notes: 缺头 少尾
(1)画出空的蕴含表，蕴含表的方格表示所有可能的状态对。
(2)检查蕴含表的每个方块，当对应的两状态输出不相同时，在该方块内打“╳”。
(3)填写蕴含表:对于每一种输入可能，将输出相同的次态对添入对应的蕴含单元内。当蕴含表单元的蕴含项等于相对应的两状态或为同一个状态时：打对号“√ ”；当单元包含的所有蕴含对都变为“√ ”时，其对应两状态位等价，对应的单元可变为“√ ”。
(4)处理蕴含表，确定每个状态对的等价性。当蕴含单元包含的蕴含项有一个为“╳”时,则其对应的状态对不等价，该单元画“╳”.
(5)从蕴含表得到等价状态对，导出等价划分：没有画“╳”的单元对应的状态对为等价对.

## Slide 16
作蕴含表
A
B
C
D
E
F
G
F
E
D
C
B
CF
BE
现态
次态/输出
x=0
x=1
A
B
C
D
E
F
G
C/0
F/0
D/0
D/1
C/0
D/0
C/1
B/1
A/1
G/0
E/0
E/1
G/0
D/0
上面缺少第一个状态
右边缺少最后一个状态
示例：蕴含表法化简
CD
DE
AE
CF
√

## Slide 17
A
B
C
D
E
F
G
F
E
D
C
B
CF
BE
AE
CF
CD
DE
等价状态对：(A,B), (A,E), (B,E), (C,F)。
关联比较，确定等价状态对
AE→BE→CF√
AB→CF√
蕴含表法化简
√
√
√
√
╳
DG→CD/DE╳
最大等价类有： (A,B,E), (C,F), (D), (G)。

## Slide 18
现态
次态/输出
x=0
x=1
a
b
c
d
b/0
c/0
c/1
b/1
a/1
d/0
a/0
c/0
作最小化状态表:
令(A,B,E), (C,F), (D), (G)四个最大等价类依次标识为a, b, c, d.
现态
次态/输出
x=0
x=1
A
B
C
D
E
F
G
C/0
F/0
D/0
D/1
C/0
D/0
C/1
B/1
A/1
G/0
E/0
E/1
G/0
D/0
Notes: 等价类中只保留一个状态，状态名替换

## Slide 19: 状态化简练习
等价状态对：(A,D), (B,E), (C,F)。

## Slide 20: 状态化简练习

## Slide 21: 三种方法的比较
观察法：直观，功能不强。
划分法：功能强，可编程性强。
蕴含表法：功能强，可编程性强。

## Slide 22: 7.3.2、状态编码(coded state)
状态编码：赋予状态一个唯一的二进制编码。
首先确定标识状态表中所有状态至少需要多少位二进制编码，其次给每个状态赋予一个唯一的编码。
1位二进制编码需要用1个触发器表示。
状态编码要解决两个问题：
  根据所要求的状态数确定最少触发器的数目。
    s个状态，触发器的个数最少为： 整数上限。
  赋予每个状态二进制编码，使所设计的电路尽可能简单。
Notes: 给最小化状态表中的每一个状态指定一个二进制代码，形成二进制状态表。
通常情况下，状态编码的方案不一样，所得到的输出函数和激励函数的表达式也不同，由此而设计出来的电路复杂度也不同。

## Slide 23: 状态编码
状态编码与其他因素相互作用：触发器的类型、激励方程和输出方程。
状态分配方案：状态分配排列
  对使用K个状态变量(即K个触发器，K位二进制编码)实现N个状态时，可能的状态分配数为: NsA=2K!/(2K-N)!
    例：N=4，K=2共有24种分配方案。
  如果两种状态分配在实现逻辑时产生相同的结果，则认为它们是等价的。状态编码分配互补，或状态编码左右互换，都是等价的。
Notes:   从n种可能的状态中选择m中编码的方法数目，可由二项式系数给出，记为 ，其值为
  从8种可能的状态中选5种编码状态，共有 种不同的方法。每一种编码状态又有5！种不同赋值方式。
  5种状态赋给3位二进制状态编码的不同方法共有6720
  (8！*5!)/(5!*3!)=8*7*6*5*4=336*20=6720
  n个变量有2n种组合，用来对s个状态进行编码共有 2n!/ (2n-s)!分配方案
  已证明，独立的状态分配方案数N为(2n-1)!/ (2n-s)! n!
s 2 3 4 5 6 7 8 9
n 1 2 2 3 3 3 3 4
N 1 3 3 140 420 840 840 10810800

## Slide 24: n = 4, K = 2 全部状态分配方案
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
一 | B | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
组 | C | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
 | D | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
二 | B | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
组 | C | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
 | D | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
 | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第 | A | 00 | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11
三 | B | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 00 | 11 | 10
组 | C | 01 | 11 | 00 | 10 | 10 | 11 | 00 | 01
 | D | 11 | 01 | 10 | 00 | 11 | 10 | 01 | 00
状 态 | 变 量 | y1 y0 | y1 y0 | y1 y0 | y1 y0 | y0 y1 | y0 y1 | y0 y1 | y0 y1
实际上，24种方案仅有 3 种分配方案是完全独立的，即表中的三个大组，每大组对应着一个电路设计。它们的主要差别表现在：
A
B
D
C
第三组
A
C
B
D
第二组
A
B
C
D
第一组

## Slide 25: 4状态状态机的例子
哪种分配方案最好？
Notes: 方案3最佳

## Slide 26: 真正独立的状态分配方案总数 Unique State Assignment
状态分配数 Number of State Assignments
如果触发器个数为 K，有 2K 种二进制组合，
用来对 n 个状态进行分配时就有 NuA种独立的分配方案：
(2K － 1)!
(2K －n)! K!
NuA =
n | K | NSA | NUA | n | K | NSA | NUA
2 3 4 5 6 | 1 2 2 3 3 | 2 24 24 6720 20160 | 1 3 3 140 420 | 7 8 9 10 | 3 3 4 4 | 40320 40320 4.15×109 2.91×1010 | 840 840 10810800 75675600

## Slide 27: 状态分配策略
Sequential state assignment (顺序赋值)
  使用最短的二进制编码顺序表示
Decomposed state assignment (分解赋值)
  一个大型状态机用若干小型状态机的集合来实现
One-hot assignment (单热点)
  每个状态使用一个存储器
  冗余状态多，激励方程和输出方程简单
Almost one-hot assignment (准单热点)
  相对于One-hot assignment，增加全0状态
Notes: Cyclic-code assignment (循环码)
  多余状态较多
  激励方程简单

## Slide 28: 状态赋值
含 义 | State | Inputs AB= 00 01 11 10 | Output Z
初态 时钟采样时刻, A=0 时钟采样时刻, A=1 两个A输入相等，上一A=0 两个A输入相等，上一A=1 | Init S0 S1 Ok0 Ok1 | S0 S0 S1 S1 Ok0 Ok0 S1 S1 S0 S0 Ok1Ok1 Ok0 Ok0 Ok1 S1 S0 Ok0 Ok1Ok1 | 0 0 0 1 1

## Slide 29: 状态分配指导原则
问题：如何指导选择状态分配方案来降低次态生成逻辑的复杂性。
目的在于：选择一种状态编码方案，在逻辑化简时，生成尽可能大的必要质蕴含项。
状态分配的标准就是使得质蕴含项最大化。
问题是：至今没有找到普遍有效的算法实现最佳状态分配，唯一途径是将所有分配方案都遍历。
次佳状态分配方案：相邻状态分配法
Notes: 在同步时序电路中状态分配目的在于：在逻辑化简时，生成尽可能大的必要质蕴含。状态分配的标准就是使得质蕴含达到最大程度。寻找较好的结果。

## Slide 30: 状态分配规则
相邻状态分配法
  规则1：次态相同，现态相邻
对于给定的输入，具有相同次态的现态应该分配逻辑相邻的编码
  规则2： 同一现态，次态相邻
对于一个现态，在逻辑相邻输入下的次态，应该分配逻辑相邻的编码

## Slide 31: 状态分配规则
  规则3：输出规则，在相同输入情况下，具有相同输出的状态应该分配相邻的编码。
  规则4：已经利用规则1、2、3确定分配相邻编码的状态对，其次态对应该分配相邻的编码。
  规则5：找到在化简的状态表中作为次态次数最多的状态，分配“全0”的编码，然后利用规则1、2、3、4进行状态分配。尽可能的满足所有的规则。

## Slide 32: 次佳状态分配示例
Pre-sent State | Next State |  | OutPut | 
 | X=0 | X=1 | X=0 | X=1
S1 | S3 | S2 | 1 | 1
S2 | S7 | S8 | 0 | 0
S3 | S6 | S1 | 0 | 0
S4 | S4 | S5 | 0 | 0
S5 | S3 | S2 | 0 | 0
S6 | S4 | S5 | 1 | 1
S7 | S6 | S1 | 1 | 1
S8 | S7 | S8 | 1 | 1
规则1(次态相同): S1S5, S2S8 , S3S7 , S4S6
规则2(现态相同): S1S6 , S4S5, S2S3, S7S8
规则3(输出相同): S1S6S7S8, S2S3S4S5
状态 | 状态代码 |  | 
 | A | B | C
S1 | 0 | 0 | 0
S2 | 1 | 0 | 1
S3 | 1 | 1 | 1
S4 | 1 | 1 | 0
S5 | 1 | 0 | 0
S6 | 0 | 1 | 0
S7 | 0 | 1 | 1
S8 | 0 | 0 | 1

## Slide 33: 状态赋值-处理未用状态方法2n>S
最小风险法(Minimal risk)
  基于状态机有可能进入未用状态的假设
  状态机每种未用状态，都明确其下一个状态为初始态、空闲态或其它“安全”状态
    常用设置——全0状态
最小成本法(Minimal cost)
  未用状态标识为无关项，利用无关项，可以达到最简目的。
  基于状态机不可能进入未用状态这一前提
  一旦状态机进入未用状态，行为不用预知
  因此，需要增加检查步骤：确认能进入正常状态
Notes: 说明：
最小冒险法
所有未用状态  “安全”状态
最小成本法
所有未用状态的下一状态作为无关项
电路的激励方程简单，不够安全

## Slide 34: 时序逻辑电路设计实例
例1：使用D触发器设计一个3位串行奇偶校验电路。当电路串行接收了三位二进制数后，如果1的个数为偶数，则电路输出为1；否则为0。当接收完3位二进制数后，电路返回初始状态。
构建原始状态图、表
F
B
A
C
G
0/0
0/0
1/0
1/0
D
E
0/0
1/0
0/1
1/0
0/0
1/1
0/0
1/1
0/1
1/0
现态
次态/输出
x=0
x=1
A
B
C
D
E
F
G
B/0
D/0
F/0
A/1
A/0
A/0
A/1
C/0
E/0
G/0
A/0
A/1
A/1
A/0

## Slide 35: 时序逻辑电路设计实例
现态
次态/输出
x=0
x=1
A
B
C
D
E
F
G
B/0
D/0
F/0
A/1
A/0
A/0
A/1
C/0
E/0
G/0
A/0
A/1
A/1
A/0
状态化简
现态
次态/输出
x=0
x=1
A
B
C
D
E
B/0
D/0
E/0
A/1
A/0
C/0
E/0
D/0
A/0
A/1
(D,G) (E,F)等价

## Slide 36: 时序逻辑电路设计实例
状态分配
DE应相邻
BC，DE应相邻
ABC应两两相邻
A应为逻辑0
现态
次态/输出
x=0
x=1
A
B
C
D
E
B/0
D/0
E/0
A/1
A/0
C/0
E/0
D/0
A/0
A/1
y3y2
A
B
00
01
0
1
y1
11
10
C
D
E
Notes: Abc，输出相同

## Slide 37: 时序逻辑电路设计实例
Q3Q2Q1
次态/输出
x=0
x=1
000
010
110
100
101
010/0
100/0
101/0
000/1
000/0
110/0
101/0
100/0
000/0
000/1
现态
次态/输出
x=0
x=1
A
B
C
D
E
B/0
D/0
E/0
A/1
A/0
C/0
E/0
D/0
A/0
A/1
Q3Q2
A
B
00
01
0
1
Q1
11
10
C
D
E
状态编码

## Slide 38: 最小成本状态转移表
Q3Q2Q1
次态/输出
x=0
x=1
000
001
010
011
100
101
110
111
010/0
ddd/d
100/0
ddd/d
000/1 000/0 101/0
ddd/d
110/0
ddd/d
101/0
ddd/d
000/0
000/1 100/0
ddd/d
xQ3Q2Q1
Q3*Q2*Q1*/Z
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
010/0
ddd/d
100/0
ddd/d
000/1 000/0 101/0
ddd/d
110/0
ddd/d
101/0
ddd/d
000/0
000/1 100/0
ddd/d
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

## Slide 39
00 01 11 10
00
01
11
10
xQ3
Q2Q1
1
1
d
d
0
0
d
0
Q3*
0
0
1
d
d
d
1
1
00 01 11 10
00
01
11
10
xQ3
Q2Q1
1
0
d
d
0
0
d
0
Q1*
0
0
0
d
d
d
0
1
00 01 11 10
00
01
11
10
xQ3
Q2Q1
0
0
d
d
0
0
d
0
Q2*
1
0
1
d
d
d
0
0
00 01 11 10
00
01
11
10
xQ3
Q2Q1
0
0
d
d
0
0
d
1
Z
0
1
0
d
d
d
0
0
xQ3Q2Q1
Q3*Q2*Q1*/Z
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
010/0
ddd/d
100/0
ddd/d
000/1 000/0 101/0
ddd/d
110/0
ddd/d
101/0
ddd/d
000/0
000/1 100/0
ddd/d
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
Notes: D触发器，次态与激励输入相同

## Slide 40: 最小成本状态转移表
D3=Q3*=Q2+x
D2=Q2*= ·
D1=Q1*=Q3Q2+xQ2
=Q2(xQ3)
Z=xQ1+Q3 ·
列出激励方程和输出方程
判断电路是否可以自启动
无关状态001，输入为0时，次态为010/0，输入为1时，次态为110/0。
无关状态011，输入为0时，次态为100/0，输入为1时，次态为101/1。
无关状态111，输入为0时，次态为101/0，输入为1时，次态为100/1。
即使进入无关状态，经过有限周期后，都能进入有效状态，系统可以自启动。
画出状态转移图：略
但是进入无关状态后有错误的输出，需要修改输出电路！

## Slide 41: 逻辑电路图

## Slide 42: 最小成本设计法:输出修正
00 01 11 10
00
01
11
10
xQ3
Q2Q1
0
0
0
0
0
0
0
1
Z
0
1
0
0
0
0
0
0
Z=xQ3Q3 ·
xQ3Q2Q1
Q3*Q2*Q1*/Z
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
010/0
ddd/d
100/0
ddd/d
000/1 000/0 101/0
ddd/d
110/0
ddd/d
101/0
ddd/d
000/0
000/1 100/0
ddd/d
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
010/0
100/0
101/0
110/0
101/0
100/0
输出电路卡诺图
通过最小风险状态转移表，得到输出修正。
Notes: 最小成本与最小风险设计的区别在于对无关项的使用。

## Slide 43: 逻辑电路图
xQ3