## Slide 1: 第8章 时序逻辑设计实践
第二讲
南京大学计算机系

## Slide 2: 主要内容
时间容限
寄存器
计数器
移位寄存器

## Slide 3: 8.4 移位寄存器
移位寄存器结构
  串入串出、串入并出、并入串出、并入并出
MSI移位寄存器
  串入并出74x164、并入串出74x166
  通用移位寄存器74x194、74x299
移位寄存器的应用
  用作计数器、序列发生器
  进行串/并转换

## Slide 4: 8.4移位寄存器
移位寄存器shift register：就是一个n位寄存器，在每一个时钟触发沿到来时就将所存储的数据移动一位。
D Q
CK Q
D Q
CK Q
D Q
CK Q
D Q
CK Q
CLK
FF0
FF1
FF2
FF3
串行输入
SERIN
SEROUT
串行输出
使得一个信号延迟n 个时钟周期之后再输出。
串入串出移位寄存器
循环移位寄存器
Notes: 在数字电路中，移位寄存器（英语：shift register）是一种在若干相同时间脉冲下[1]工作的以触发器级联为基础[2]的器件，每个触发器的输出接在触发器链的下一级触发器的“数据”输入端，使得电路在每个时间脉冲内依次向左或右移动一个比特，[1]在输出端进行输出。这种移位寄存器是一维的，事实上还有多维的移位寄存器，即输入、输出的数据本身就是一些列位。实现这种多维移位寄存器的方法可以是将几个具有相同位数的移位寄存器并联起来。
移位寄存器的输入、输出都可以是并行或串行的。它们经常被配置成串入并出（serial-in, parallel-out, SIPO）的形式或并入串出（parallel-in, serial-out, PISO），这样就可以实现并行数据和串行数据的转换。当然，也有输入、输出同时为串行或并行的情况。[1]此外，还有一些移位寄存器为双向的，也就是说它允许数据来回传输，输入端同时可以作为输出端，输出端同时也可以作为输入端。如果把移位寄存器的串行输入端，和并行输出端的最后一位连接起来，还可以构成循环移位寄存器（circular shift register），用来实现循环计数功能。[

## Slide 5
串入并出移位寄存器结构
串入
serial-in
SERIN
1Q
2Q
NQ
并出
parallel-out
可以用来完成
串－并转换
serial-to-parallel
conversion
CLK
CLR
SERA
SERB
74x164
QA
QB
QC
QD
QE
QF
QG
QH

## Slide 6
并入串出移位寄存器结构
多路复用结构
CLK
CLKINH
SH/LD
CLR
SER
A
B
C
D
E
F
G
H QH
74x166

## Slide 7
并入并出移位寄存器结构

## Slide 8
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
左移一位示意图
右移一位示意图
左移输入位
LIN
移出位
右移输入位
RIN
移出位
八位移位寄存器示意图
QH
QA
QD

## Slide 9: 循环移位寄存器
D0 = F ( Q0 , Q1 , … , Qn-1 )
反 馈 逻 辑
D Q
CK Q
D Q
CK Q
D Q
CK Q
D Q
CK Q
CLK
FF0
FF1
FF2
FF3
一般结构：
循环移位寄存器只反映有限的不同状态，因而可以用作计数器，称为循环移位计数器。
根据反馈逻辑的不同得到不同的计数状态。
Notes: 这种计数器和上一讲的计数器有什么区别？非线性变化

## Slide 10: 循环移位计数器
环形计数器：
1000
0100
0010
0001
最小成本：D0 = Q3
D Q0
CK Q
D Q1
CK Q
D Q2
CK Q
D Q3
CK Q
CLK
FF0
FF1
FF2
FF3
Q0Q1
00 01 11 10
00
01
11
10
Q2Q3
有效状态下的D0输入值
0
0
0
1

## Slide 11: 环型计数器
1000
0100
0001
0010
有效状态
其他状态
D Q
CK Q
D Q
CK Q
D Q
CK Q
D Q
CK Q
CLK
FF0
FF1
FF2
FF3
1000
0100
0001
0010
D0 D1 D2 D3
—— 不能自启动
无效状态
D0 = Q3

## Slide 12: 环型计数器
1000
0100
0001
0010
有效状态
1000
0100
0001
0010
D0 D1 D2 D3
D0 =
打破无效状态循环
Q0Q1
00 01 11 10
00
01
11
10
Q2Q3
自启动下的D0输入值
0
0
0
1
╳
1
╳
0
╳
0
╳
0
╳
0
╳
0
╳
0
╳
0
0
0
0
0
自启动、自校正的
Notes: 先讲不能自启动的卡诺图
再讲如何打破无效循环

## Slide 13: 环型计数器
D0 =
Q0Q1
00 01 11 10
00
01
11
10
Q2Q3
自启动下的D0输入值
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
自启动、自校正的环形计数器
D Q
CK Q
D Q
CK Q
D Q
CK Q
D Q
CK Q
CLK
FF0
FF1
FF2
FF3

## Slide 14: 扭环计数器（Johnson Counter）
D Q
CK Q
D Q
CK Q
D Q
CK Q
D Q
CK Q
CLK
FF0
FF1
FF2
FF3
D0 =
0000
1000
1100
1110
1111
0111
0011
0001
无效
有效的状态循环
如何得到自校正
的扭环计数器？
Notes: 扭环计数器，把n位移位寄存器的串行输出取反，得到具有2n中状态的计数器。
初态为0000，0001，0011，0111，1111，1110，1100，1000，0000，0001，…
有2n-2n个非正常状态，存在健壮性问题。

## Slide 15: 自校正设计
d
d
d
d
d
d
d
d
最小成本D0=Q3’
1、确定有效的状态循环
2、对无效状态的反馈进行处理，
使其进入有效状态循环。
Q0 Q1 Q2 Q3
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
Q0Q1
00 01 11 10
00
01
11
10
Q2Q3
有效状态下的D0输入值
1
0000
1000
1100
1110
1111
0111
0011
0001
有
效
无
效
1001
0100
1010
1101
0110
1011
0101
0010
1
D0 = Q3’ + Q2’·Q0
无效状态下的D0输入值
校正后的D0表达式：
最小风险D0=Q1’Q2’Q3’+Q0Q2’Q3’+Q0Q1Q3’
D0 =
Notes: 最小风险法能否自启动

## Slide 16
= ( (Q2’·Q0)’ · Q3)’
D0 = Q3’ + Q2’·Q0
4位8状态自校正的Johnson计数器
D Q
CK Q
D Q
CK Q
D Q
CK Q
D Q
CK Q
CLK
FF0
FF1
FF2
FF3

## Slide 17: 4位通用移位寄存器74x194
CLK
CLR
S1
S0
LIN
D QD
C QC
B QB
A QA
RIN
74x194
左移输入
右移输入
S1 S0 功能 下一状态
0 0 保持 QA QB QC QD
0 1 右移 RIN QA QB QC
1 0 左移 QB QC QD LIN
1 1 载入 A B C D
注意：左移、右移理解时顺时针旋转90°。
右移向上移↑
左移向下移↓

## Slide 18: 4位通用移位寄存器74x194
00
S1S0
保持
S1’ S0’
S1 S0
10
左移向下移↓
01
右移向上移↑
11
载入
Qi* = S1’·S0’·Qi + S1’·S0·Qi-1 + S1·S0’·Qi+1 + S1·S0·INi
Qi+1
Qi-1

## Slide 19
CLK
CLR
S1
S0
LIN
D QD
C QC
B QB
A QA
RIN
74x194
CLK
CLR
S1
S0
LIN
D QD
C QC
B QB
A QA
RIN
CLK
CLR
S1
S0
LIN
RIN
移
位
寄
存
器
的
扩
展
并行输入
（8位）
并行
输出
8位
右移向上移↑
左移向下移↓

## Slide 20: 利用74x194实现环形计数器
Q0
Q1
Q2
Q3
1
0
CLOCK
Q0
Q1
Q2
Q3
1
0
1
0
0
0
Q0
Q1
Q2
Q3
RESET
载入
Q0
Q1
Q2
Q3
CLOCK
自校正的

## Slide 21: 利用74x194实现扭环计数器
CLK
CLR
S1
S0
LIN
D QD
C QC
B QB
A QA
RIN
74x194
+5V
CLOCK
RESET_L
S1S0接成左移形式
自校正改进：
（法一）
LIN = Q3’ + Q2’·Q0
Q0
Q1
Q2
Q3

## Slide 22
利用74x194实现扭环计数器
CLK
CLR
S1
S0
LIN
D QD
C QC
B QB
A QA
RIN
74x194
+5V
CLOCK
RESET_L
自校正改进：
（法二）利用置数
每当电路出现0XX0
下一状态就是0001
S0 = Q3’+Q0’
LIN=Q3’
Q0
Q1
Q2
Q3
1
0
0
0

## Slide 23: 八位通用移位寄存器74x299
LIN QH
HQH
CLR GQG
CLK FQF
S1 EQE
S0 DQD
G1 CQC
G2 BQB
AQA
RIN QA
74x299
输入输出复用，采用双向三态数据线
S1 S0 功能 下一状态
0 0 保持 QA QB QC QD
0 1 右移 RIN QA QB QC
1 0 左移 QB QC QD LIN
1 1 载入 A B C D

## Slide 24: 线性反馈移位寄存器
线性反馈移位寄存器（LFSR）有 2n-1 种有效状态
—— 最大长度序列发生器
反 馈 逻 辑
D Q
CK Q
D Q
CK Q
D Q
CK Q
D Q
CK Q
CLK
FF0
FF1
FF2
FF3
移位寄存器型计数器的一般结构
利用反馈逻辑可以实现 模2～模16 的计数器

## Slide 25
RESET_L
CLOCK
线性反馈移位寄存器（LFSR）
奇校验电路
线性反馈移位寄存器计数器的一般结构
奇校验电路：如果输入有奇数个1，则其输出为1
Notes: 奇校验电路，如果输入有奇数个1，则其输出为1
n = 2、3时，示例

## Slide 26: 线性反馈移位寄存器反馈方程
n>3，有多个不同的反馈方程。
线性反馈移位寄存器是基于有限域理论。对于任意值n，至少可以找到一种反馈方程，使得计数器的计数循环包含所有有 2n-1种非零状态。
方程中必须包含X0
全0态的下一状态？
如果改为偶检验将如何？
Notes: 全0态的下一状态？？
还是全0

## Slide 27: 线性反馈移位寄存器示例
Notes: 逆时针方向

## Slide 28: 3位LFSR计数器设计
LIN
0
1
1
1
0
0
1
0
LIN
0
1
1
1
0
0
0 1
0
3位LFSR计数器逻辑图
含全0状态LIN=?
LIN=X1⊕，状态图从任一非零状态开始，经历7个状态
改造包含全0状态
全0状态反馈1
Notes: 可以从任一非零初始状态可以，如100，
改造成包含全零状态，额外增加一个异或门和一个n-1个输入的或非门，使得在全零输入的情况下，产生1.
课后布尔代数验证

## Slide 29
伪随机序列
发生器
EN
猜谜游戏机
L1~L4
ERR
G1~G4
CLOCK
使能输入随机产生
典型应用：产生逻辑电路的测试输入信号
用于检错及纠错码的编码和译码电路
LFSR计数器
移位寄存器的应用

## Slide 30: 序列信号发生器
  —— 用于产生一组特定的串行数字信号
例：设计一个 110100 序列信号发生器
  利用触发器
  利用计数器
  利用移位寄存器

## Slide 31
利用D触发器设计一个110100序列信号发生器
1、画状态转换图
2、状态编码
000~101 表示 S0 ~ S5
S0/1
S1/1
S5/0
S2/0
S4/0
S3/1
3、列状态转换输出表
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
0 0 0
Q2Q1Q0
Q2
*
Q1
*
Q0
*
Y
1
1
0
1
0
0
4、得到激励方程和输出方程
D0=Q0’
D1=Q2’Q1’Q0+Q1Q0’
D2=Q2Q0’+Q1Q0
Y=Q2’Q1’+Q2’Q0
Notes: 注意Y的输出方程花间，有两种表达方式，导致不同后果。一种需要修正，一种不需要修正

## Slide 32
利用D触发器设计一个110100序列信号发生器
5、检查自启动特性
电路可以自启动
000
001
101
010
100
011
110
111
6、电路图（略）
D0=Q0’
D1=Q2’Q1’Q0+Q1Q0’
D2=Q2Q0’+Q1Q0
Y=Q2’Q1’+Q2’Q0
Notes: Q2Q1Q0，严格说来，输出可能需要修正

## Slide 33
用计数器和数据选择器构成序列信号发生器
74x163
CLK
CLR
LD
ENP
ENT
A QA
B QB
C QC
D QD
RCO
EN
A
B
C
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Y
Y
74x151
例：产生一个8位的序列信号“00010111”
+5V
序列
信号
输出
4 位二进制同步计数器
8选1数据选择器
0
0
0
0
1
1
1
1
如果使用输出，则·初值赋为？
序列信号改为12位，000101110110。如何处理？
Notes: 增加QD输出，用作数据输入端，并且当输出到1011时，反馈清零端。

## Slide 34
用移位寄存器构成序列信号发生器
例：产生一个8位的序列信号 “00010111”
1
0
1
1
1
0
0
0
Q2Q1Q0
0 0 0
LIN
Q2
Q1Q0
0
1
00
01
11
10
LIN
0
1
1
0
1
0
0
1
LIN = Q2·Q1’·Q0 + Q2’·Q1 + Q2’·Q0’
假设采用左移方式产生，只有8位数值位，使用3位寄存器，Q2为输出端，LIN为串行输入端，序列最高3位为初始状态。
0 0 1
0 1 0
1 0 1
0 1 1
1 1 1
1 1 0
1 0 0
思考：初始状态必须是高3位吗？
思考：如何采用右移方式产生，要如何设计？

## Slide 35
CLK
CLR
S1
S0
LIN
D QD
C QC
B QB
A QA
RIN
74x194
+5V
CLOCK
RESET_L
Q0
Q1
Q2
Q3
用移位寄存器构成序列信号发生器
例：产生一个8位的序列信号 00010111
1
0
1
1
1
0
0
0
Q2Q1Q0
0 0 0
0 0 1
0 1 0
1 0 1
0 1 1
1 1 1
1 1 0
1 0 0
LIN
LIN = Q2·Q1’·Q0 +
Q2’·Q1 + Q2’·Q0’
组合逻辑
Notes: Lin=Q2⊙(Q1’·Q0)

## Slide 36: 用移位寄存器构成序列信号发生器

## Slide 37
例：产生一个10位的序列信号 1010010111
用移位寄存器74X194和多路复用器74x151
构成序列信号发生器
解：1）状态图：从初始4位信号开始，左移逐位产生新状态。
1010
0100
1001
0010
1011
1111
1110
1101
0101
0111
用移位寄存器构成序列信号发生器

## Slide 38
例：产生一个10位的序列信号 1010010111
解：2）状态转移表，左移
Q3Q2Q1Q0 Q3*Q2*Q1*Q0* LIN
1 0 1 0
0 1 0 0
0 1 0 0
1 0 0 1
0 0 1 0
0 1 0 1
1 0 1 1
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 0
1 1 0 1
1 0 0 1
0 0 1 0
0 1 0 1
1 0 1 1
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 0
1 1 0 1
1 0 1 0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
用移位寄存器构成序列信号发生器

## Slide 39
例：产生一个10位的序列信号 1010010111
解：3）确定LIN的表达式
Q1Q0
00 01 11 10
00
01
11
10
Q3Q2
LIN
d d d 1
1 1 1 d
d 0 0 1
d 0 1 0
4）对未用状态的处理
是自启动的。
1010
0100
1001
0010
1011
1111
1110
1101
0101
0111
0000
0001
0011
0110
1100
1000
用移位寄存器构成序列信号发生器
LIN= ∑(Q3Q2Q1Q0) (0,2,4,5,7,11,14)
Notes: 除了0000状态移入“1”外，其余未用状态均移入“0”。

## Slide 40
例：产生一个10位的序列信号 1010010111
解：5）画出电路。
LIN= ∑(Q3Q2Q1Q0) (0,2,4,5,7,11,14)
=Q3’Q2’Q1’Q0’+Q3’Q2’Q1Q0’+Q3’Q2Q1’Q0’+Q3’Q2Q1’Q0
+Q3’Q2Q1Q0+Q3Q2’Q1Q0+Q3Q2Q1Q0’
假设Q3Q2Q1分别接74x151的地址输入CBA，则
D0=Q0’, D1=Q0’,D2=1,D3=Q0,D5=Q0,D7=Q0’,
D4=D6=0.
用移位寄存器构成序列信号发生器

## Slide 41
例：产生一个10位的序列信号 1010010111
解：5）画出电路。
CLK
CLR
S1
S0
LIN
D QD
C QC
B QB
A QA
RIN
74x194
+5V
CLOCK
RESET_L
Q0
Q1
Q2
Q3
EN
A
B
C
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Y
Y
74x151
0
1
74x194的任何一个Q输出均可得到所需序列。
用移位寄存器构成序列信号发生器

## Slide 42
例如: 下面电路通过一个正脉冲使电路的起始状态为“1111”，分析下面电路的状态图，确定其输出序列。
CLK
CLR
S1
S0
LIN
D QD
C QC
B QB
A QA
RIN
74x194
+5V
CLOCK
Q0
Q1
Q2
Q3
1
线性反馈移位寄存器（LFSR)计数器的应用：

## Slide 43
Q3Q2Q1Q0
1111
1110
1101
1010
1100
1000
0001
0011
0101
1011
0110
1001
0010
0100
0111
状态图：
Q3 输出序列：111101011001000 ，长度为15。
线性反馈移位寄存器（LFSR)计数器的应用：

## Slide 44
例如: 下面电路通过一个正脉冲使电路的起始状态为“1111”，分析下面电路的状态图，确定其输出序列。
CLK
CLR
S1
S0
LIN
D QD
C QC
B QB
A QA
RIN
74x194
+5V
CLOCK
Q0
Q1
Q2
Q3
1
线性反馈移位寄存器（LFSR)计数器的应用：

## Slide 45: 移位寄存器实现序列检测功能
设计一个110串行序列检测电路，
利用移位寄存器实现
CLK
CLR
S1
S0
LIN
D QD
C QC
B QB
A QA
RIN
74x194
+5V
CLOCK
RESET_L
A
Z
B
Z
当电路检测到
输入A 连续出现110 时，
输出Z为1
输入A 连续出现110，
且输入B为1 时，
输出Z为1。

## Slide 46: 移位寄存器和逻辑门实现序列检测功能
设计一个1011串行序列检测电路，
利用移位寄存器实现
当电路检测到
输入A 连续出现1011，
输出Z为1。
类似，可以设计“100”、“111”、“1110”等序列监测器。
CLK
CLR
S1
S0
LIN
D QD
C QC
B QB
A QA
RIN
74x194
+5V
CLOCK
RESET_L
A
Z
Z

## Slide 47: 时序逻辑部分小结
第7章 时序逻辑设计原理
第8章 时序逻辑设计实践

## Slide 48: 第7章 基本原理
基本时序元件
  锁存器 和 触发器
时钟同步状态机
  结构、类型
  时钟同步状态机的分析（方法、步骤）
  时钟同步状态机的设计
S-R型、D型、J-K型、 T型
电路结构、工作原理、功能表、特征方程、时序特性
不同触发器之间的相互转换

## Slide 49: 第8章 设计实践
小规模集成（SSI）芯片
  锁存器和触发器（开关消抖、总线保持）
中规模集成（MSI）芯片
  多位锁存器和寄存器
  计数器、移位寄存器
同步系统设计的其它问题
  迭代、同步系统结构、时序
  时钟偏移、选通时钟、异步输入

## Slide 50: 计数器
  行波计数器、同步二进制加法计数器的结构
计数器的应用
  实现任意模m计数器（分频器）
    异步、同步清零（置数）
    级联扩展
  用作序列信号发生器
  获得m中取1码

## Slide 51: 移位寄存器
  移位寄存器的结构（串入、并入、串出、并出）
移位寄存器的应用
  实现串/并转换
  用作序列信号检测器
  用作序列信号发生器
  移位寄存器型计数器
    环型计数器（m中取1码）
    扭环计数器
    线性反馈移位寄存器（LFSR）计数器
CLK
CLR
SIN
QD
QC
QB
QA
Q0
Q1
Q2
Q3
反馈逻辑