## Slide 1: 第2章作业
书后习题，第16,18（a、c、e），22,28，32,33,35题
补充，给定8位二进制编码11101011，请写出相应的数值：16进制数、无符号数值、原码、补码、反码、浮点数(符号位1+阶码2位+5尾数位)；转换为对应的格雷码；扩充到距离为4的汉明码。
Notes: 距离为4的汉明码由4位汉明校验码加1位偶检验位组成。
4位汉明校验码分别插在第8、4、2、1位，分为D、C、B、A4个组
距离为3的汉明码扩展到距离为4的汉明码需增加1位偶校验位在末尾